抚松县万源肉联有限责任公司自行监测方案

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）、《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》 （HJ986-2018）等标准中的相关要求，企业对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，特制定自行监测方案。

- 企业基本情况

1．企业基础信息

表1  企业基础信息

| 企业名称 | 抚松县万源肉联有限责任公司 |
| --- | --- |
| 社会信用代码 | 912206217710760387 |
| 地址 | 吉林省白山市抚松县松山街东岭胡同 |
| 注册类型 | 屠宰企业 | 企业规模 | 小型 |
| 所在地经度 | 127度°16分' 32.52秒 " | 纬度 | 42度°18分'51.04 秒 " |
| 法人代表 | 李世军 | 联系电话 | 13904499619 |
| 联系人 | 李世军 | 邮政编码 | 134500 |
| 所属行业 | 食品加工业 | 投运时间 | 2007年10 月 |

2．单位平面图

单位平面图见图1

图1单位平面图

3．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图2。

a监测点位示意图

图2监测点位示意图

b监测点位一览表：

| 监测项目 | 监测点位 | 监测点位编号 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总排放口 | DW001 | E 127°16′32.88″ N 42°18′51.83″ |
| 废气无组织排放 | 上风向1点，下风向浓度最高点设3点 | A、B、C、D | 视监测时风向 而定 |
| 噪声 | 厂界东、西、南、北四周一米处各设1-2点 | R1、R2、R3、R4、 | … … |

二、监测内容及公开时限

1．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表2

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放 | 手工监测 | 废水总排口 DW001 | COD | 金辉检测 | 1次/半年,瞬时采样至少4个瞬时样 | 完成监测后次日公布 |
| 废水排放 | 手工监测 | 废水总排口 DW001 | BOD | 金辉检测 | 1次/半年，瞬时采样至少4个瞬时样 | 完成监测后次日公布 |
| 废水排放 | 手工监测 | 废水总排口W1 | 悬浮物 | 金辉检测 | 1次/半年，瞬时采样至少4个瞬时样 | 完成监测后次日公布 |
| 废水排放 | 手工监测 | 废水总排口 DW001 | 动植物油 | 金辉检测 | 1次/半年，瞬时采样至少4个瞬时样 | 完成监测后次日公布 |
| 废水排放 | 手工监测 | 废水总排口DW001 | 氨氮 | 金辉检测 | 1次/半年，瞬时采样至少4个瞬时样 | 完成监测后次日公布 |
| 废水排放 | 手工监测 | 废水总排口 DW001 | 总大肠菌群 | 金辉检测 | 1次/半年瞬时采样至少4个瞬时样 | 完成监测后次日公布 |
| 废水排放 | 手工监测 | 废水总排口 DW001 | PH | 金辉检测 | 1次/半年，瞬时采样至少4个瞬时样 | 完成监测后次日公布 |

表2 废水和水环境监测情况一览表

2．废气和环境空气监测

| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织排放 | 手工监测 | 厂界 | 硫化氢 | 金辉检测 | 1次/半年，连续采样 | 完成监测后次日公布 |
|  |  | 厂界 | 氨气 | 金辉检测 | 1次/半年，连续采样 | 完成监测后次日公布 |
|  |  | 厂界 | 臭气浓度 | 金辉检测 | 1次/半年，连续采样 | 完成监测后次日公布 |
|  |  | 厂界 | 颗粒物 | 金辉检测 | 1次/季度，连续采样 | 完成监测后次日公布 |
| 备注 |  |

表3废气和环境空气监测情况一览表

三、监测评价标准

根据本企业环境影响报告书（表）的批复及国家、地方、行业污染物排放标准以及地方环境管理和发展规划要求，本企业执行标准如下：

1．废水和水环境评价标准

表4废水和水环境评价标准一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目* | 排放标准限值 （浓度限值、单位） | 评价标准名称、标号、级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总排口 | COD | 500 mg/L | 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92 三级 |
|  |  | BOD5 | 300 mg/L | 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92 三级 |
|  |  | NH3-N | / | 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92 三级 |
|  |  | SS | 400 mg/L | 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92 三级 |
|  |  | PH | 6.0-8.5 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92 三级 |
|  |  | 大肠菌群 | / | 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92 三级 |
|  |  | 动植物油 | 60 mg/L | 《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92 三级 |

注：*企业废水总排口COD、NH3-N、TN、TP为必测污染项目

2、废气和环境空气无组织环境评价标准

表5无组织评价标准一览表

| 类别 | 监测点位* | 监测项目 | 排放标准限值（mg/m3） | 标准名称、标号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气无组织排放 | 厂界外上风向A监测点、厂界外下风向浓度最高点B点、C点、D点 | 硫化氢 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 |
|  |  | 氨气 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 |
|  |  | 臭气浓度 | 20 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |

注：*有特殊行业和特定污染物排放要求的，依据相应规定进行布点。

4．噪声评价标准

表9噪声评价标准一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 标准值dB（A） | 区域类别 | 标准名称、标号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 东西南北厂界外1米处测点 | 工业企业厂界环境噪声 | 昼间 ：60 夜间：50 | 二类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2018 |

四、监测质量控制

2．手工监测

本公司不具备手工监测能力和条件，各类污染物监测委托有资质的吉林省金辉检验检测技术服务有限公司开展监测。

监测方法的选择：各类污染物的监测均采用国家或行业标准、技术规范规定监测分析方法以及染物排放标准、环境标准中要求的监测分析方法开展监测。

2.1手工监测方法、仪器设备

1）废水污染物手工监测

表13 废水监测项目、监测方法和监测设备一览表

| 监测项目 | 监测方法名称、标号 | 所用监测仪器设备 型号、名称 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T6920-1986 | PXS-2.5离子计 |
| 化学需氧量CODcr | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ 399-2007 | COD-571 |
| 五日生化需氧量BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | SPX生化培养箱 |
| 悬浮物SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | YH型电子天平 |
| 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | OL580型红外测油仪 |
| 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | OL580型红外测油仪 |
| 氨氮（NH3-N） | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 752型紫外可见分光光度计 |

2）废气污染物手工监测

表14废气监测项目、监测方法和监测设备一览表

| 监测项目 | 监测方法名称、标号 | 所用监测仪器设备名称、型号* |
| --- | --- | --- |
| 氨气 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | 752型紫外分光光度计 |
| 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法（B）《环境空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 752型紫外分光光度计 |
| 臭气 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | / |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 综合大气采样器 |

2.2手工监测采样和样品保存方法

废水样品的采集、保存应执行《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92、《污水监测技术规范》HJ91.1-2019、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。

2.2.1废水

1）废水监测采样

①采样位置的确认：采样位置是否为规范的法定排污口，采样点位是否有明显的标志物；一类污染物必须在车间或设施出口采样，

②根据监测项目和样品成分的不同，选择合适的采样容器并事先进行空白检验、选择相应的固定剂；

③用于测定油类、硫化物、BOD5、挥发酚、重金属、溶解氧、粪大肠菌群、氰化物、悬浮物的水样，必须单独定容采样，全部用于测定。

④非现场仪器法监测的项目，应采集不少于10%的现场平行样。

⑤采样时应认真填写采样记录，在现场即时填写采样记录，记录整齐清楚，项目完整，信息齐全；

2）样品的保存

废水样品的保存和管理执行《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）相应规定。

样品采集后，运输过程中，采用适当方法进行低温或避光保存，防止样品破损、玷污、混淆、丢失；采样后尽快送回实验室分析，否则应采取低温（冷藏冷冻）、避光、加保存剂方式保存样品。

样品送交实验室后，应及时做好样品的接收、编号、保管、流转、状态标识和保存条件的记录工作，保证样品在整个检测过程和保管期间内不损坏、不丢失、不混淆、不变质。

2.2.2废气

1）废气监测采样

废气监测样品的采集、保存、分析执行《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。

1、对无组织排放源的监测，监测点位的设置应具有较好的代表性，所设置的测点应能反映污染物对环境质量的影响。无组织排放源的排放负荷应处于正常生产和排放状态。

2、认真填写采样记录。当采样点位发生变化时（非常规监测点位），应详细记录采样点位,绘制采样点位图。

3、需送回实验室分析的监测项目，采集每批样品必须至少制作一个现场空白。采样结束时，应认真检查样品的外观，确认样品不存在污染和缺损等不正常现象，否则应重新采样。

2）废气样品的保存

①采集的颗粒物样品，滤筒在安放和取出采样管时，须使用镊子，不得直接用手接触，避免损坏和沾污，若不慎有脱落的滤筒碎屑，须收齐放入滤筒中；滤筒安放要压紧固定，防止漏气；采样结束，从管道抽出采样管时不得倒置，取出滤筒后，轻轻敲打前弯管并用毛刷将附在管内的尘粒刷入滤筒中，将滤筒上口内折封好，放入专用容器中保存，注意在运送过程中切不可倒置。

②样品在运输过程中，应注意防震和防碰撞，样品外包装在明显位置粘贴标签和标识，以防止样品破损、玷污、混淆、丢失；

③采样后尽快将样品连同现场记录送交实验室。为防止样品受玷污或在保存过程中待测组分发生变化，采样人员应在现场加入保存剂进行固定或采用适当方法进行低温（冷藏冷冻）或避光保存。

2.3质量保证与质量控制

1）质量保证

我公司委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，并对检（监）测机构的资质和能力进行确认。通过对人员、仪器设备、设施环境条件、方法标准及试剂材料等方面的实地考察、资料查阅、社会调查，以确保其提供的结果准确可靠。

a具备省部级质量监督部门核发的检验检测机构资质认定证书，资质证书及其能力范围必须在有效期内且覆盖所委托的监测项目范围。

b委托的环境监测机构必须是通过上级主管部门每年公布的社会化环境监测机构能力认定的单位。

c监测单位应配备相应的管理人员和监测人员，具有明确的岗位职责、权限和相互关系，监测人员具备相关专业知识，通过相应的岗位培训、教育和能力确认/考核等活动，持有上岗证。

d要求其根据承接的监测任务，预先制定相应的质量保证和质量控制工作计划，使其质量工作有序进行。监测过程中由我公司质量监督人员对其进行全程序质量监督，确保检测的所有要素和环节得到有效控制。

e仪器设备和标准物质:在用仪器均经检定或校准合格，且在有效期内使用。仪器的档案、期间核查、确认记录完整，标识清楚。实验室内仪器使用、维保均有记录。标准物质均为有证标准物质，台账清晰，记录完整，管理规范，每年均进行标准物质期间核查，确保量值准确、稳定。

f试剂材料（服务和供应品）：对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和存储等过程的管理；供应商的选择：通过产品质量认证或历年供货证明质量较好的外部供应商；对影响监测质量的易耗品、供应品进行符合性检验；各类供应品要在有效期内使用。

g监测分析方法：严格按照国家或行业标准分析方法开展监测工作，执行环境监测质量管理规定，建立健全质量管理体系，对监测工作的全过程的实施质量控制，制定监测工作流程、管理措施与监督措施。

h设施和环境条件:实验室的设施和环境条件符合开展相应监测活动的条件，实验项目无相互干扰；对实验室的环境条件（温、湿度、电磁、辐射、震动、局部污染源等）实时监控，保证实验条件稳定；实验室内安装通风柜、万向抽气罩，药品库安装换气扇等通风换气设备；天平室安装了减振称量台，保证称量精度，减少环境干扰。

l实验室分析：实验器皿、试剂、用水、用气等均符合方法要求。对整个分析过程各种记录齐全，如试剂称量记录、溶液配制和标定记录、分析原始记录、仪器设备使用、维护及校准记录、质控记录等。要求监测项目质控率不低于90%，监测数据质控率不低于20%。

m数据审核和结果报告：监测数据的审核及出具的报告严格执行三级审核的规定。

- 质量控制措施

质量控制环节和内容：为保证检测结果的准确可靠，被委托机构实施全过程质量控制，从检测方案的制定、采样准备、布点、采样、样品固定、储存、运输、前处理、实验室分析、数据审核、结果报告等全过程实施质量控制。

质控手段包括：空白样品分析、质控样品测定、加标回收实验、平行样测定、密码样测定、有证标准物质测定、机构内部人员比对、仪器比对、留样复测、实验室间比对、重复检验检测、协作实验、设备的功能进行检查、结果的相关性检查等。

五．监测信息保存

5.1手工监测信息

有相应资质监测机构提供的信息全面、符合相关规范要求的监测报告。

信息记录内容要完整包含：

采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

质控记录：质控结果报告单。

六、自行监测信息公开和报告

6.1公布方式

1）企业应按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

2) 企业通过公告栏的方式公开自行监测信息。

6.2公布内容

1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2）自行监测方案；

3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4）未开展自行监测的原因；

5）自行监测年度报告；

6）应急预案和报告。

6.3公布时限

1）公司基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，五日内公布最新内容；

2）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

企业自行监测信息公开网址是：

http://zxjc.sthj.tj.gov.cn:8888/PollutionMonitor-tj/index.do

年  月 日