排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91220000559798527R001V

单位名称：长白山保护开发区容诚热力有限公司

报告时段：2020年

法定代表人（实际负责人）：李树德

技术负责人：吴慧鹏

固定电话：04396951836

移动电话：13351590886

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年11月23日

承诺书

长白山管委会生态环境局：

长白山保护开发区容诚热力有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 长白山保护开发区容诚热力有限公司 | 否 |  |
| 注册地址 | 长白山池西区长白山大街苔原路 | 否 |  |
| 邮政编码 | 134500 | 否 |  |
| 生产经营场所地址 | 长白山池西区长白山大街苔原路 | 否 |  |
| 行业类别 | 热力生产和供应 | 否 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 127.48092 | 否 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 42.15110 | 否 |  |
| 组织机构代码 |  | 否 |  |
| 统一社会信用代码 | 91220000559798527R | 否 |  |
| 技术负责人 | 吴慧鹏 | 否 |  |
| 联系电话 | 04396951836 | 否 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 | 否 |  |
| 主要污染物类别 |  | 否 |  |
| 主要污染物种类 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放方式 |  | 否 |  |
| 废水污染物排放规律 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 |  | 否 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  | 否 |  |
| 设计生产能力 |  | 否 |  |
| （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-氧化镁法 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA002-SNCR | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA003-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA004-袋式除尘器 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA005-氧化镁法 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| TA006-SNCR | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DA001 |  |  |
| 二氧化硫 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 颗粒物 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
| 氮氧化物 | 监测设施 | 否 |  |
| 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (热力生产和供应)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要原料用量 | 储运和制备单元 | 脱硝还原剂-尿素 | 23 | t/a |  |
| 脱硫剂-氧化镁 | 30 | t/a |  |
| 锅炉用水 | 1440 | t/a |  |
| 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 辅助单元 |  |  |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 烟煤 | 用量 | 12000 | t |  |
| 硫分 | 0.36 | % |  |
| 灰分 | 19.6 | % |  |
| 挥发分 | 24.6 | % |  |
| 热值 | 23.04 | MJ/kg |  |
| 用电量 |  | / | KWh |  |
| 蒸汽消耗量 |  | / | MJ |  |
| 热力生产单元 | 烟煤 | 用量 | 8520 | t |  |
| 硫分 | 0.36 | % |  |
| 灰分 | 19.6 | % |  |
| 挥发分 | 24.6 | % |  |
| 热值 | 23.04 | MJ/kg |  |
| 用电量 |  | 76 | 万kWh |  |
| 蒸汽消耗量 |  | / | MJ |  |
| 辅助单元 | 烟煤 | 用量 | / | t |  |
| 硫分 | / | % |  |
| 灰分 | / | % |  |
| 挥发分 | / | % |  |
| 热值 | / | MJ/kg |  |
| 用电量 |  | 8 | 万kWh |  |
| 蒸汽消耗量 |  | / | MJ |  |
| 4 | 主要产品 | 热力生产单元 |  |  |  |  |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 | 3960 | h |  |
| 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 停产时间 | 4800 | h |  |
| 生产负荷 | 85 | % |  |
| 热力生产单元 | 正常运行时间 | 3960 | h |  |
| 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 停产时间 | 4800 | h |  |
| 生产负荷 | 85 | % |  |
| 辅助单元 | 正常运行时间 | 3960 | h |  |
| 非正常运行时间 | 0 | h |  |
| 停产时间 | 4800 | h |  |
| 生产负荷 | 85 | % |  |
| 6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 热水 | 28800000 | 其它 | kcal |
| 7 | 取排水 | 储运和制备单元 | 工业新鲜水 | / | t |  |
| 回用水 | / | t |  |
| 生活用水 | / | t |  |
| 废水排放量 | / | t |  |
| 热力生产单元 | 工业新鲜水 | / | t |  |
| 回用水 | / | t |  |
| 生活用水 | 1440 | t |  |
| 废水排放量 | 0 | t |  |
| 辅助单元 | 工业新鲜水 | / | t |  |
| 回用水 | / | t |  |
| 生活用水 | 1440 | t |  |
| 废水排放量 | 0 | t |  |
| 8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / |  |  |
| 治理设施类型 | / |  |  |
| 开工时间 | / |  |  |
| 建设投产时间 | / |  |  |
| 计划总投资 | / | 万元 |  |
| 报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |  |

表2-2 燃料分析表

| 序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | 燃煤机组 | 低位发热量 | MJ/Kg | 23.04 |
| 硫分 | % | 0.36 |
| 干燥无灰基挥发分 | % | 24.6 |
| 灰分 | % | 19.6 |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化镁法 | TA001 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 3960 | h |  |
| 脱硫剂用量 | 10 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 10 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 80 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | / | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 2 | SNCR | TA002 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 3960 | h |  |
| 脱硝剂用量 | 3 | t |  |
| 平均脱硝效率 | 80 | % |  |
| 脱硝固废产生量 | / | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 3 | 袋式除尘器 | TA003 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 3960 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 4 | 袋式除尘器 | TA004 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 3960 | h |  |
| 平均除尘效率 | 99 | % |  |
| 粉煤灰产生量 | / | t |  |
| 布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | / | % |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 5 | 氧化镁法 | TA005 | 脱硫设施 | 脱硫设施运行时间 | 3960 | h |  |
| 脱硫剂用量 | 10 | t |  |
| 脱硫副产品产量 | 10 | t |  |
| 平均脱硫效率 | 80 | % |  |
| 脱硫固废产生量 | / | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |
| 6 | SNCR | TA006 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 3960 | h |  |
| 脱硝剂用量 | 3 | t |  |
| 平均脱硝效率 | 80 | % |  |
| 脱硝固废产生量 | / | t |  |
| 运行费用 | / | 万元 |  |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （三）结论

污染治理设施不存在异常情况

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | 2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | / | / |  |
| 氮氧化物 | 自动 | 400 | 3960 | 1.23 | 398.6 | 186 | 0 | 0 |  |
| 烟气黑度 | 手工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | / |  |
| 颗粒物 | 自动 | 80 | 3960 | 2.31 | 78.96 | 30.9 | 0 | 0 |  |
| 二氧化硫 | 自动 | 400 | 3960 | 1.28 | 397.6 | 297 | 0 | 0 |  |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟气黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MF0004 | 颗粒物 | 1.0 | 厂界 | 20201204 | 0.683 | 不超标 |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DW001 | 化学需氧量 | / | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 悬浮物 | / | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 动植物油 | / | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 五日生化需氧量 | / | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | / | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | / | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | / | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### （三）小结

监测数据达标

## 五、台账管理信息

### (一)台账管理情况表

表5-1 台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a）排污单位基本信息 排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件等。 b）主要生产设施基本信息 设施名称、编码、设施规格型号、规格参数等。 c）污染防治设施基本信息 设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。 | 是 |  |
| 2 | a）无组织废气污染防治措施管理维护信息管理维护时间及主要内容等。 b）特殊时段环境管理信息 具体管理要求及其执行情况。 c）固体废物收集处置信息 具体管理要求及其执行情况。 d）其他信息 法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。 | 是 |  |
| 3 | a）正常情况 1）运行状态：开始时间、结束时间。 2）燃料使用情况：燃料名称、用量。 3）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 4）主要产品及产量：产品名称、产量。 5）燃料信息：名称、采购时间、采购量、燃料分析数据等。 b）非正常情况 起止时间、产品产量、燃料消耗量、事件起因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 4 | a）正常情况 1）有组织废气治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；烟气排放情况；副产品名称及产生量；主要药剂情况等。 涉及DCS/PLC控制系统的，要求每周记录彩色曲线图，注明生产编号及各条曲线含义，相同参数使用同一颜色。根据参数的变化区间合理设定参数量程，每台设备或生产线记录期内同一参数量保持不变。对曲线图中的不同参数进行合理布局，避免重叠。曲线应至少包括以下内容： 脱硫曲线：负荷、烟气量、氧含量、总排口二氧化硫浓度（实测）、总排口二氧化硫浓度（折算）、烟气出口温度等。 脱硝曲线：负荷、烟气量、氧含量、总排口氮氧化物浓度（实测）、总排口氮氧化物浓度（折算）、脱硝设施入户氨水/尿素流量、脱销设施入户烟气温度等。 除尘曲线：负荷、烟气量、氧含量、总排口颗粒物浓度（实测）、总排口颗粒物（折算）、烟气出口温度等。 2）无组织废气治理设施：厂区降尘洒水次数、抑尘剂种类、车轮清洗方式、原料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损等。 3）废水治理设施：开始时间、结束时间、是否正常运行；废水排放情况；污泥产生量及处理方式；主要药剂情况等。 b）异常情况 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 5 | 采样记录、样品保存和交接记录、样品分析记录、质控记录，自己监测运维记录等 | 是 |  |

### (二)小结

台账记录完整

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 锅炉废气总排口 | 汞及其化合物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氮氧化物 | - | - | - | - | 49.859712 | 15.63 | 1.623 | 0 | 11.06 | 28.313 |  |
| 烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 颗粒物 | - | - | - | - | 9.971942 | 3.447 | 0.412 | 0 | 3.4415 | 7.3005 |  |
| 二氧化硫 | - | - | - | - | 39.887770 | 12.19 | 1.916 | 0 | 11.95 | 26.056 |  |
| 其他合计 | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 | VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 颗粒物 | - | - | - | - | 9.971942 | 3.447 | 0.412 | 0 | 0 | 3.859 |  |
| SO2 | - | - | - | - | 39.887770 | 12.19 | 1.916 | 0 | 11.95 | 26.056 |  |
| NOx | - | - | - | - | 49.859712 | 15.63 | 1.623 | 0 | 11.06 | 28.313 |  |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 一般排放口 | 间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂间接排放合计 | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 动植物油 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
| 五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

实际排放量在许可范围内

## 七、信息公开情况

### (一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开方式 | 1、国家排污许可证信息公开平台。 2、其他便于公众知晓的方式。 | 已经公开 | 是 |  |
| 时间节点 | 及时公开，及时更新。 | 已经公开 | 是 |  |
| 公开内容 | 排污单位应当将承诺书、基本信息以及拟申请的许可事项向社会公开。 | 已经公开 | 是 |  |

### (二)小结

已公开信息

## 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度已按照标准建设并实施、相关责任已落实

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

无

## 十、其他需要说明的情况

无