抚松县鸿源供热有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 郑树君 |
| --- | --- |
| 2.社会信用代码 | 91220621MA0Y6N7D45 |
| 3.方案审核地址 | 吉林省白山市抚松县露水河镇东山街十委 |
| 4.企业详细地址 | 吉林省白山市抚松县露水河镇东山街十委 |
| 5.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 127°47′38.51″/42°30′48.74″ |
| 6.联系方式 | 电话号码： 15043943536 联 系 人： 逄日成 邮政编码： 134500 |
| 7.登记注册类型 | 有限责任公司 |
| 8.企业规模 | 1 大型 2 中型 3 小型 √ 4 微型 |
| 9.企业类别 | 工业企业 |
| 10.行业类别 | 行业名称： 热力生产和供应 行业代码：D443 |
| 11.建成投产时间 | 2016-10-25 |
| 12.所在流域 | 流域名称：松花江流域 |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 排气口 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 燃烧 | DA001 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：400mg/Nm3 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 自动 | 在线监测仪器故障期间，监测频次4次/天，每次间隔不超过6小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | DA001 | 废气监测点1 | 烟气黑度 | 上限：1 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | DA001 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.05mg/Nm3 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 手工 | 1次/季 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | DA001 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：80mg/Nm3 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 自动 | 在线监测仪器故障期间，监测频次4次/天，每次间隔不超过6小时 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |  |
| 锅炉 | 燃烧 | DA001 | 废气监测点1 | 颗粒物 | 上限：400mg/Nm3 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 | 自动 | 在线监测仪器故障期间，监测频次4次/天，每次间隔不超过6小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 1.0 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 手工 | 1次/季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |

- 监测点位图

四、监测质量保证与质量控制要求

对委托的第三方监测机构资质进行严格确认，确保监测数据真实、准确； 2、手工监测时生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。

五、监测数据记录、整理、存档要求

监测数据记录、整理和存档要求，符合技术规范和HJ 819的相关规定。一、监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照HJ 819执行。应同步记录监测期间的生产工况。二、委托第三方监测的需要存档监测报告，同时应同步记录监测期间的生产工况。

抚松县鸿源供热有限公司

2021年5月19日